## Slide 1: 캡스톤 디자인
윤준혁 202021078
조혜린 202021091

## Slide 2
PLDC 필름은 전기가 들어오면 불투명 상태에서 투명 상태로 변하고 반대로 전기 공급이 끊기면 다시 불투명 상태로 돌아오는 필름입니다.

## Slide 3: 회로도
사용하고자 하는 PDLC 필름 제품은 파워 컨트롤러가 존재하며 내장되어있는 인버터를 통해서 건전지를 사용하지만 교류 전압이 흐르게 됩니다. 또한 승압하여 PDLC 필름이 동작하기에 적절한 전압이 생성됩니다.
이 점을 고려하여 그림과 같이 회로를 설계했습니다.

## Slide 4: 릴레이
PDLC 필름의 상태를 변화 시키기 위하여 릴레이를 활용해서 회로를 제어합니다. 블루투스 모듈이 “ON” 신호를 받으면 스위치가 닫히면서 PDLC 필름이 투명해집니다. 반대로 “OFF” 신호를 받으면 스위치가 열리면서 PDLC 필름이 불투명해집니다.

## Slide 5: 블루투스 모듈
블루투스 기능이 있는 스마트폰 어플리케이션에서 “ON”, “OFF”를 누르면 블루투스 모듈에서 데이터를 수신 받아 아두이노에 전달합니다.

## Slide 6: 제작 재료
PDLC 필름
9V 배터리
아두이노 보드 9900원
아두이노 USB 케이블 50cm
아두이노 점프 케이블
블루투스 모듈 HC-06
릴레이 5V 1채널
9V 건전지 배터리 클립 DC잭타입 DM502
브레드 보드 800원

## Slide 7: 코딩

## Slide 8: 스마트폰 어플리케이션 제작 환경
스마트폰 앱 제작은 APP INVENTOR를 활용하였습니다. 블루투스를 키고 끌 수 있는 기능과 “ON” 또는 “OFF” 터치하면 블루투스 모듈에 송신하여 회로를 제어할 수 있는 기능이 존재합니다.

## Slide 9: 스마트폰 앱 제작

## Slide 10: 앱 제작 과정

## Slide 12: 앱 실행 화면
기본 화면
(블루투스 비활성)
블루투스 연결 화면
어플리케이션 종료시 출력되는 문구

## Slide 13: 연결 오류 발생시 출력 문구
블루투스 미연결시 ON 또는 OFF 버튼 누를 시 출력되는 문구
회로가 작동하지않을 상태에서 블루투스 연결을 시도했을 경우 출력되는 문구

## Slide 14: 추가하거나 개선할 점
회로에 센서(온습도 센서, 조도센서)를 추가하여 특정 환경일 때 회로가 자동으로 제어되게 설계
어플리케이션 UI 개선
전압을 조절하여 필름의 투명도를 단계 별로 조절하는 기능 추가